## Slide 1: Konference ENERGETIKA 2026 Povinnosti v oblasti úspor energie: energetické audity a budovy
Ing. Petr Vozka
odbor energetické účinnosti a úspor
5. 5. 2026

## Slide 2: Obsah Úvod Systém hospodaření s energií a energetický audit Novela zákona o hospodaření energií

## Slide 3: Úvod
Požadavky v oblasti zvyšování energetické účinnosti stanoveny v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
Od 1. 1. 2026 změny v oblasti systému hospodaření s energií a energetického auditu.
Připravuje se novela zákona (požadavky na nové budovy ve standardu ZEB, zavedení dobrovolného dokumentu renovační pas budovy, ukotvení nové databáze energetické náročnosti DEN a nové povinnosti veřejných subjektů).

## Slide 4
Systém hospodaření s energií
a energetický audit

## Slide 5: Systém hospodaření s energií a energetický audit
Požadavky stanoveny § 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
Nově od 1. 1. 2026 povinnost zavést systém hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001 v případě průměrné roční konečné spotřeby energie za poslední 3 roky vyšší než 23 611 MWh (85 TJ).
Povinnost zavést systém hospodaření s energií do 2 let od vzniku povinnosti.
Ostatní povinnost pro veřejné subjekty v oblasti provedení energetického auditu zůstávají beze změny.
Dokončuje se prováděcí vyhláška, která nahradí vyhlášku č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu.

## Slide 6: Systém hospodaření s energií
Povinnost pro veřejné subjekty stanovena v § 9 odst. 3 písm. a).
Veřejné subjekty: Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka.
Znění povinnosti: a) zavést a certifikovat akreditovanou osobou systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií), jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu, v případě, že překračují průměrnou roční konečnou spotřebu energie energetického hospodářství za poslední 3 po sobě jdoucí kalendářní roky 23 611 MWh.

## Slide 7: Energetický audit
Povinnost pro veřejné subjekty stanovena v § 9 odst. 3 písm. b) a c)
Konečná spotřeba nad 2 778 MWh (10 TJ): povinnost b) zajistit jednou za 4 roky provedení energetického auditu v případě, že překračují průměrnou roční konečnou spotřebu energie energetického hospodářství za poslední 3 po sobě jdoucí kalendářní roky 2778 MWh.
Konečná spotřeba nad 500 MWh: povinnost c) zajistit provedení energetického auditu v případě, že překračují průměrnou roční konečnou spotřebu energie energetického hospodářství za poslední 3 po sobě jdoucí kalendářní roky 500 MWh.
Energetický audit podle písm. c) platí 10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně roční konečné spotřeby energie o více než 25 % oproti stavu z platného energetického auditu.
Povinnost může být alternativně splněna zavedením systému hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001.
Energetický audit musí být proveden do 1 roku od vzniku povinnosti.

## Slide 8
Novela zákona o hospodaření energií

## Slide 9: Novela zákona o hospodaření energií
Transpozice směrnice 2024/1275/EU o energetické náročnosti budov (EPBD 4) – cílem zlepšování fondu budov
Stanovení požadavků v limitech daných směrnicí
Maximální zachování dosavadních přístupů
Proveditelnost navrhovaných řešení
Snížení byrokratické zátěže
Dále úpravy na základě poznatků z praxe
Komunikace směrem k veřejnosti a zapojení sektoru při diskuzích

## Slide 10: Hlavní oblasti novely zákona
Zřízení databáze energetické náročnosti DEN
Nové povinnosti pro veřejné subjekty
Nový stavebně energetický standard výstavby budov (ZEB)
Renovační pas
Kontroly propojených systémů vytápění a klimatizace

## Slide 11: Databáze energetické náročnosti
Moderní informační systém, který umožní centralizaci, digitalizaci a efektivní správu dat týkajících se energetické náročnosti budov.
Přinese rozšířené funkce pro veřejnost i veřejnou správu a současně nahradí dosavadní systémy ENEX a Monitoring spotřeby energie.
Uživatelské rozhraní a nové funkcionality umožní přístup pro veřejnost, podniky i vlastníky budov, veřejné subjekty, obce, města a kraje.
Plánované spuštění konec roku 2026.

## Slide 12: Veřejné subjekty
Přechod povinností stanovených pro orgány veřejné moci či ústřední instituce na veřejné subjekty.
Požadavky na zadávání některých veřejných zakázek a hospodárné užití energie veřejnými subjekty. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Nové povinnosti pro veřejné subjekty:
  opatřit si průkaz pro vlastněné a užívané budovy
  zadávat údaje o jejich spotřebě energie a o renovacích budov v jejích vlastnictví a užívaní do databáze energetické náročnosti „DEN“.
Veřejné subjekty dle seznamu S13.

## Slide 13: Nový stavebně energetický standard výstavby budov (ZEB)
Budova s nulovým či velmi nízkým množství energie s nulovými emisemi uhlíku z fosilních paliv na místě a nulovými či velmi nízkými provozními emisemi.
Snížení spotřeby primární energie o 10 % oproti současnému stavu.
Energie musí být pokryta
  OZE v místě či z blízkého okolí
  OZE ze společenství pro OZE
  Účinný systém SZTE
  Energie ze zdrojů bez emisí uhlíku (např. jádro)
Podle zpracované studie již 64 % současných projektů výstavby nových budov splňuje toto nastavení.
Vícenáklady u zpřísnění 0,5 – 3 %.
Povinnost výstavby 2028 (veřejné subjekty), resp. 2030 (všechny nové budovy).

## Slide 14: Renovační pas
Individualizovaný plán postupné renovace budovy, který významně zlepší její energetickou náročnost.
Bude obsahovat informace o dostupných dotačních titulech, cenách jednotlivých kroků, odhad úspor, poradenství atd.
Oproti průkazu vychází z reálných spotřeb energie.
Jedná se o dobrovolné schéma a bude zpracováván energetickými specialisty a ČKAIT.

## Slide 15: Kontroly systémů vytápění a klimatizace
Nově kontrola propojeného systému vytápění a systému klimatizace v budově.
Limit jmenovitého výkonu ˃ 70 kW jako součet jmenovitých výkonů obou systémů.
Možnost zpracovat zprávu z kontroly pro propojené systémy vytápění a klimatizace.
Kontrolu bude moci vykonat energetický specialista s oprávněním pro kontrolu systému vytápění a klimatizace.

## Slide 16: Děkuji za pozornost!
Petr Vozka
petr.vozka@mpo.gov.cz