## Slide 1: Energeticky efektivní budovy – od konceptu k detailu
Ing. Vítězslav Malý
Vitezslav.maly@pasivnidomy.cz
Notes: Obrázek odpovídající danému tématu

## Slide 2
    Udržitelnost, nebo-li schopnost budovy odolat času a adaptovat se, lze považovat za jeden z úhelných kamenů architektury. Dnes se musíme vypořádat s:
    Klimatickou krizí – naše společnost se musí ve velmi krátké době adaptovat na přicházející změny.
    Krizí nákladů – volatilita ceny energie ovlivňuje rozhodování
    Kvalita vnitřního prostředí budov - zdraví uživatelů vs. schopnost budovy provozovat
    Energetickou krizí – budova je energeticky náročný spotřebič a bez úspor není transformace energetiky možná; renovace jsou resilientní vůči nestabilitě dodávky; energetická bezpečnost, efektivita využití OZE
    Dotační krizí – omezení dotačních zdrojů je problém nebo příležitost? …..
KONCEPT - VNĚJŠÍ VLIVY

## Slide 3
Primární energie
neobnovitelná složka
obnovitelná složka
Omezené
množství
=˃
www.pasivnidomy.cz

## Slide 4
EPBD IV – ZEB (novostavby)
    ZEB je povinný u nových budov v ČR (veřejné 2028, ostatní 2030)
    definice zero emisson building je obecná a metodicky se vyjasňuje
    „budova s velmi nízkou energetickou náročností určenou v souladu s přílohou I, která vyžaduje nulové nebo velmi nízké množství energie, produkuje nulové emise uhlíku z fosilních paliv na místě a produkuje nulové nebo velmi nízké provozní emise skleníkových plynů“
    „Budova s velmi nízkou energetickou náročností“
      Standard bude definován na národní úrovni – nejedná se „0“ na ukazatelích
      Limitní hodnota bude v rozsahu nZEB -10% na celkové primární energii
    „Nulové emise uhlíku z fosilních paliv na místě“ … spotřeba primární energie pokryta z
        energie z OZE vyráběná na místě nebo v blízkosti (biomasa, FVE, FTE, bioplyn)
        energie z OZE poskytovaná ze společenství (komunity a sdílení)
        energie z účinného SZTE (individuální faktory)
        energie z bezemisního zdroje (tepelné čerpadlo, elektrokotel, zelený vodík)
    „Velmi nízké provozní emise skleníkových plynů“
      Diskutuje se využití bezemisní elektřiny za sítě případně vlastní nadvýroba elektřiny
      Dnes již má ČR 50% bezemisní elektřiny (do roku 2030 bychom se mohli blížit k 70%)

## Slide 5
ZEB
Investiční vícenáklady na realizaci nového energetického standardu přibližně 0,5 % až 3 % z realizační ceny.
63 % požadavky splňuje už dnes
75 % má „bezemisní zdroj“
cca 10% zpřísnění mezi roky 2024 a 2030

## Slide 6
Kam míří legislativa
75
450
spotřeba primární
neobnovitelné energie kWh/(m2a)
2022
nZEB II
2013
rok:
2020
nZEB I
A+
2030
ZEB
www.pasivnidomy.cz

## Slide 7
Správná praxe

## Slide 8
    ZEBra je cílový stav pro renovační strategii budov (není povinná) a dosažení klimatické neutrality v roce 2050
    definice zero emisson building renovation je odlišná od ZEB (pro novostavby) i když „stejný“ název, jinak definované ukazatele
    Nejedná se o bestpractise, ale o dobrý průměr (řekněme úroveň C/D v PENBu)
    „Bezemisní“ zdroj a využití bezemisní energie je podmínkou
    Cílovým stavem pro komplexní renovaci zůstává obecně nZEB (klasifikace B), průměr je ZEBra (klasifikace D)
    Bude definována „kontrolní“ hranice pro rok 2030, zůstává uhlíková neutralita 2050
    Většinu renovací (55%) nutno provést mezi nejhoršími budovami (E, F, G – 43% nejhoršího building stocku)
      Nebytové: MEPS pro 16 % nejhorších budov do roku 2030; 26 % do roku 2033
      Obytné: Do roku 2030 snížit spotřebu o 16 % (oproti 2020), do 2035 o 22 % s tím, že toto snížení musí být z 55% dosaženo na nejhorších budovách
EPBD IV - ZEBra

## Slide 9: Architektura

## Slide 10
Foto: Ing. Tomáš Vanický, E-koncept, Secesní vila v Poděbradech
Architektura
Měrná potřeba tepla na vytápění: | 65 kWh / (m2a)
Rok 2014

## Slide 11
Arch: Ing. arch. Josef Tlustý, Fara Michle
Architektura
Měrná potřeba tepla na vytápění: | 24 kWh / (m2a)
Rok 2016

## Slide 12
PAUAT Architekten, Michal Čejka, Fronius / „ENERGYAUTONOM+“ – revitalizace bývalého průmyslového areálu ve Welsu, Rakousko
Architektura
Měrná potřeba tepla na vytápění: | 24 kWh/(m2a)

## Slide 13
Koncept
Jde tedy o úvodní rozvahu, která má zajistit holistický přístup.

## Slide 14
ENERGETICKÝ KONCEPT
Koncept

## Slide 15
Architektura

## Slide 16
ENERGETICKÝ KONCEPT
Dům Radost
Zdroj: Ing. Arch. Josef Smola

## Slide 17
ENERGETICKÝ KONCEPT
Dům Radost
Zdroj: Ing. Arch. Josef Smola

## Slide 18
ENERGETICKÝ KONCEPT
Dům Radost
Zdroj: Ing. Arch. Josef Smola

## Slide 19
ENERGETICKÝ KONCEPT
ClimArchiBase - Manuál udržitelné architektury

## Slide 20: Děkuji za pozornost
Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA). Evropská unie ani CINEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.
Projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR. Veškerá sdělení a názory jsou pouze sděleními a názory autora, poskytovatel dotace (MŽP ČR) není zodpovědný za obsah těchto sdělení.